## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
3회차 / 7회
ESP32 웹서버
폰으로 보드를 조종해요
지난주 만든 웹페이지를 ESP32에 심어요 — 인터넷 없이, 내 보드가 곧 서버예요
1교시
서버란? · AP 모드 첫 접속
2교시
웹 버튼으로 진짜 LED 제어
3교시
센서값을 웹 화면에 실시간으로
4교시
종합 미션 : 내 손안의 리모컨
ESP32 웹서버 — 내가 만든 웹페이지를 보드에서 구동 · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
ESP32를 AP 모드로 설정해 자체 WiFi를 만들고, 스마트폰으로 접속할 수 있어요
2
웹 버튼 → ESP32 → LED·LCD로 이어지는 '제어 흐름'을 구현할 수 있어요
3
센서값 → ESP32 → 웹 화면으로 이어지는 '표시 흐름(폴링)'을 구현할 수 있어요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 서버의 정체 · AP 모드 · 첫 'Hello' 페이지 접속 성공
2교시 | 내 HTML을 코드에 심기 · 엔드포인트 · LED 원격 제어
3교시 | JSON · 센서값 자동 갱신(폴링) · 미니 기상 스테이션
4교시 | 종합 미션 '내 손안의 리모컨' · 한계 토론 · 심화(LittleFS)

## Slide 3
서버란? — 한 문장이면 충분해요
서버 = 요청을 받으면 응답하는 프로그램
1교시
1
식당에 비유하면
손님(스마트폰)이 주문(요청)하면 → 주방(서버)이 음식(응답)을 내줘요
2
웹에서는
브라우저가 주소를 열면(요청) → 서버가 HTML을 돌려준다(응답)
3
유튜브·네이버도 똑같아요
규모만 클 뿐, '요청 → 응답' 구조는 완전히 동일해요
4
오늘의 선언
ESP32, 네가 오늘부터 서버다 — 우리 팀 전용 미니 유튜브 본사!
이 원리는 4회차의 구글 Apps Script에서도, 어떤 개발을 하더라도 똑같이 반복돼요

## Slide 4
따라하기 ① AP 모드 + 첫 웹서버
이 코드를 업로드하면 ESP32가 'Team1_IoT'라는 WiFi를 만들어요 (AP = Access Point)
1교시
코드 읽기
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
WebServer server(80); // 80=웹 기본 문
void setup() {
WiFi.softAP("Team1_IoT",
"12345678");
// (WiFi이름, 비밀번호 8자 이상)
server.on("/", []() { // 대문(/)
server.send(200, "text/html",
"<h1>Hello ESP32!</h1>");
});
server.begin(); // 영업 시작!
}
void loop() {
server.handleClient();
}
softAP() 한 줄로 WiFi 생성 — 인터넷이 전혀 필요 없어요
server.on("주소", 할일) : 주소별 응답 등록
send(200, 형식, 내용) : 200 = '정상 처리' 신호
handleClient() : 손님 왔나 계속 확인
팀 번호로 WiFi 이름을 바꿔서 사용 (Team2_IoT ...)

## Slide 5
따라하기 ② 스마트폰으로 접속하기
이 장면들이 모이면 '나만의 서버 개통' 완료예요
1교시
📷
이미지 자리 — 폰 WiFi 목록 — Team○_IoT가 보이는 화면
📷
이미지 자리 — 폰 브라우저 — 192.168.4.1 접속 성공 화면
진행 순서
1
업로드 후 잠시 대기
ESP32가 WiFi를 켜는 데 몇 초 걸려요
2
폰 WiFi 목록에서 'Team1_IoT' 찾기
우리 팀 이름의 WiFi가 보여요!
3
비밀번호 12345678 입력 후 연결
'인터넷 연결 없음' 경고가 떠도 정상 — 연결 유지 선택
4
브라우저 주소창에 192.168.4.1
AP 모드에서 ESP32의 주소는 항상 이 번호예요
5
'Hello ESP32!'가 뜨면 성공!
옆 사람 폰으로도 접속 — 동시 접속돼야 진짜 서버!
폰이 자꾸 WiFi를 끊으면? '모바일 데이터'를 잠시 끄면 해결 — 폰이 인터넷 쪽으로 도망가는 것

## Slide 6
엔드포인트 — 주소에 명령을 실어요
주소 뒤에 붙는 경로가 곧 '요청서의 제목' — server.on()을 주소마다 하나씩 등록
2교시
주소 | 의미
192.168.4.1/ | 대문 — 웹페이지(HTML)를 주세요
192.168.4.1/led/on | 명령 — LED를 켜 주세요
192.168.4.1/led/off | 명령 — LED를 꺼 주세요
192.168.4.1/sensor | 질문 — 지금 센서값을 알려 주세요 (3교시)
이것이 모든 웹 API의 원리 — 다음 주 구글 Apps Script도 똑같아요

## Slide 7
따라하기 ③ 내 HTML 심기 + LED 엔드포인트
R"rawliteral( )" 사이에 지난주 HTML을 통째로 붙여넣어요
2교시
코드 읽기
const char PAGE[] = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html><html> ...지난주 HTML
<button onclick="fetch('/led/on')">
LED 켜기</button>
<button onclick="fetch('/led/off')">
LED 끄기</button>
...</html> )rawliteral";
// setup() 안에 추가 :
server.on("/", []() {
server.send(200,"text/html",PAGE);});
server.on("/led/on", []() {
digitalWrite(LED, HIGH);
server.send(200,"text/plain","OK");});
server.on("/led/off", []() {
digitalWrite(LED, LOW);
server.send(200,"text/plain","OK");});
rawliteral : 따옴표 걱정 없이 HTML을 통째로 담는 그릇
버튼의 onclick이 fetch('/led/on')로 변경 — 지난주의 '빈칸'이 채워졌어요!
요청이 오면 digitalWrite 실행 → 진짜 LED가 켜져요
구역 규칙 : ① 맨 위 선언 ② setup() 등록 ③ loop()엔 handleClient 한 줄 ④ HTML은 PAGE 안에서만
loop()에 delay를 넣으면 반응이 느려져요! HTML 고치면 반드시 재업로드

## Slide 8
방금 일어난 일 — 전체 흐름 복기
폰 화면 터치부터 LED 점등까지 0.1초 동안의 여행 — 이 그림을 종이에 그리는 게 오늘의 평가 과제!
2교시
1
폰에서 [LED 켜기] 터치
onclick 발동
2
JS가 fetch('/led/on') 전송
WiFi 전파를 타고
3
ESP32가 요청 접수
server.on("/led/on") 매칭
4
digitalWrite 실행 → LED 점등!
그리고 "OK" 응답 회신
모든 IoT 제품(스마트 전구, 로봇청소기 앱)이 이 구조 — LCD도 엔드포인트 하나면 추가 끝 (/lcd?msg=hello)

## Slide 9
따라하기 ④⑤ /sensor JSON + 2초 자동 갱신(폴링)
JSON = 데이터를 주고받는 표준 문법 { "이름": 값 } — 재료부터 브라우저로 검사!
3교시
코드 읽기
// [ESP32] setup()에 추가
server.on("/sensor", []() {
float t = dht.readTemperature();
float h = dht.readHumidity();
String json =
"{\"temp\":" + String(t) +
",\"humi\":" + String(h) + "}";
server.send(200,
"application/json", json);
});
// [HTML의 <script>]
async function update() {
const res = await fetch("/sensor");
const d = await res.json();
document.getElementById("t")
.innerText = d.temp;
}
setInterval(update, 2000); // 2초마다
폰 브라우저에서 192.168.4.1/sensor 직접 열기 → {"temp":25.3,...} 확인
센서에 입김 불고 새로고침 → 습도가 확 오르면 정상!
setInterval(함수, 2000) : 2초마다 반복 실행
폴링 = 주기적으로 '지금 어때?' 물어보기 — 실시간처럼 보이지만 2초짜리 질문의 반복
✓ 습관 : 화면(JS)을 의심하기 전에 재료(JSON)부터 확인

## Slide 10
미션 ① 미니 기상 스테이션
3교시
MISSION
목표 폰 화면에 교실의 온도·습도가 2초마다 자동으로 갱신되어 표시돼요
완성 조건 체크리스트
☐ /sensor 엔드포인트가 JSON 정상 응답
☐ 화면 숫자가 자동으로 변해요 (센서에 입김 불어 테스트!)
☐ 심화 : 조도 값도 추가하고, 온도 28℃ 이상이면 화면 배경을 빨갛게
💡 힌트 배경 바꾸기 : if (d.temp > 28) document.body.style.background = "#FBECEC";

## Slide 11
종합 미션 ② 내 손안의 리모컨
4교시
MISSION
목표 폰 한 화면에서 : LED 켜기/끄기 + 입력한 글자를 교실 LCD로 전송 + 온습도 실시간 표시
완성 조건 체크리스트
☐ LED 켜기/끄기 버튼
☐ 글자 입력창 + [보내기] → 그 글자가 교실 LCD에 표시 (/lcd 엔드포인트)
☐ 온습도 2초 자동 갱신
☐ 팀원 폰 최소 2대에서 동시 접속 성공 — 서로 LCD에 인사를 보내 봐요!
💡 힌트 하나 완성 → 테스트 → 다음 추가! LCD는 server.arg("msg")로 글자를 꺼내 lcd.print, 웹은 fetch('/lcd?msg=' + 입력값)

## Slide 12
한계 토론 — 그런데 말입니다
완성의 기쁨 뒤에 숨은 3가지 아쉬움 (조별 토론 5분)
4교시
1
전원을 끄면 측정 기록이 모두 증발
→ 항상 켜져 있는 저장소가 필요해요
2
통계? 그래프? 저장이 안 되니 불가능
→ 데이터가 쌓이는 곳이 필요해요
3
ESP32 WiFi 범위(교실) 밖에선 접속 불가
→ 어디서든 접속되는 '중간 장소'가 필요해요 = 클라우드!
이 아쉬움이 바로 다음 주 수업이 존재하는 이유 — 기술은 언제나 '불편함'에서 태어나요 (다음 주: 구글 시트!)

## Slide 13
자주 막히는 문제 해결소 — 3회차
막히면 이 표부터! 에러는 정보예요
!
폰 WiFi 목록에 팀 WiFi가 안 보여요
→ 업로드 성공 확인 → 보드 리셋(EN 버튼) → 비밀번호 8자 이상인지 확인(짧으면 AP 생성 실패)
!
연결은 됐는데 페이지가 안 열려요
→ 주소 192.168.4.1 정확히 입력(http:// 없이 OK), 폰 모바일 데이터 끄기
!
버튼은 눌리는데 LED가 안 켜져요
→ 192.168.4.1/led/on 을 주소로 직접 열어보기 — 열리면 JS 문제, 안 열리면 server.on 등록 문제
!
rawliteral 부분에서 컴파일 에러
→ R"rawliteral( 과 )rawliteral" 짝 확인 — HTML 안에 )rawliteral" 글자가 있으면 안 됨

## Slide 14
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ '서버 = 요청받으면 응답하는 프로그램'을 체험으로 이해했어요
✔ ESP32를 AP 모드 서버로 만들어 폰으로 접속했어요
✔ 웹 버튼 → 하드웨어 제어, 센서 → 웹 표시(폴링) 양방향을 완성했어요
✔ 인터넷 없이 동작하는 나만의 IoT 시스템을 가졌어요
다음 시간 — 4회차 : 클라우드 확장
오늘의 한계(저장·통계·원거리)를 해결해요
구글 시트 = 우리의 데이터베이스
Apps Script = 구글 위의 server.on()
AI Studio로 웹앱을 '생성'하는 경험
📸 오늘 그린 '요청-응답 흐름도'를 사진 찍어 제출 — 이 그림 한 장이 웹 개발의 전부예요