## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
5회차 / 7회
팀 프로젝트 출발
기획이 절반이에요
만들기 전에 정해요 — 기능 명세 · 화면 설계 · 데이터 설계, 그리고 웹앱 1차 완성
1교시
프로젝트 확정 · 기능 명세 · 역할
2교시
화면 스케치 · 시트 설계
3교시
AI Studio로 웹앱 제작 ①
4교시
웹앱 제작 ② · 가짜 데이터 테스트
팀 프로젝트 기획 · 설계 · 웹앱 제작 · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
우리 팀 프로젝트의 필수 기능과 제외 기능을 명세서로 확정해요
2
화면 설계(와이어프레임)와 시트 설계를 문서로 완성해요
3
AI Studio로 프로젝트 웹앱 1차 버전을 만들어 가짜 데이터로 동작시켜요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 팀 프로젝트 최종 확정 · 기능 명세서 작성 · 역할 분담
2교시 | 종이에 화면 스케치 · 시트(데이터) 설계 · 교사 검토
3교시 | 스케치 → 프롬프트 변환 · AI Studio 생성 · 다듬기
4교시 | Apps Script 뼈대 연결 · 가짜 데이터로 화면 동작 확인

## Slide 3
왜 설계를 먼저 할까요
'다 만들고 싶다'는 마음이 프로젝트를 망치는 첫 번째 이유예요
1교시
1
만들면서 정하면 생기는 일
웹 담당과 보드 담당이 서로 다른 것을 만들고 있어요 → 합칠 때 대참사
2
화면과 데이터를 '먼저 합의'하면
각자 따로 만들어도 나중에 딱 맞물려요 — 이것이 협업의 기술
3
범위를 '먼저 제한'하면
필수 기능부터 완성 → 시간이 남으면 추가. 반대로 하면 아무것도 완성 못 해요
4
실제 개발 회사도 똑같아요
기획서 → 디자인 시안 → DB 설계 → 개발. 오늘 그 과정을 압축 체험해요

## Slide 4
5개 프로젝트 — 필수 기능과 우회 전략 요약
우회는 미완성이 아니라 '설계 전략' — 실제 개발의 프로토타이핑 기법
1교시
프로젝트 | 필수 기능 | 우회 전략 | 핵심 부품
① 매점 | 상품 판매·재고 차감·인기 순위 | RFID → 웹 버튼 + 무게 감지 | LCD·무게·진동
② 키오스크 | 메뉴·장바구니·주문번호·매출 | 실결제 → 가상 포인트 | LCD(주문번호)·소리
③ 우산 대여 | QR 대여·반납·이용 통계 | GPS → 초음파·무게 거치 감지 | 초음파·무게·LCD
④ 화분 | 수분·빛·온습도 측정·급수 관리 | 펌프 → 급수 알림(LCD·웹) | 토양습도·빛·DHT
⑤ 출석 | 체크인·현재 인원·출석부 | NFC → 웹 QR + 홀 도어 감지 | 홀(도어)·LCD
모든 팀의 공통 뼈대 = 4회차 템플릿 (웹앱 ↔ Apps Script ↔ 시트 ↔ ESP32) — 다른 건 '내용물'뿐!

## Slide 5
따라하기 ① 기능 명세서 + 역할 분담
문장은 반드시 '검증 가능하게' — 되고/안 되고를 확인할 수 있어야 해요
1교시
1
필수 기능 (이것 없으면 실패)
예 : '웹에서 상품을 누르면 재고가 1 줄고 시트에 기록된다'
2
추가 기능 (시간 남으면) / 제외 기능 (이번엔 안 만듦)
예 : '재고 3 이하 경고' / '실제 결제 제외' — 제외를 적는 것도 훌륭한 설계 결정!
3
기능마다 사용 부품 명시
예 : 주문 알림 → LCD(번호) + LED(깜빡임). 부품이 안 적힌 기능은 아직 설계가 아니에요
4
역할 4개의 모자
🌐 웹 / 🔧 하드웨어 / 📊 데이터 / 🎤 발표·기록 — 책임자 = 막혔을 때 가장 먼저 달려드는 사람
✓ 검토 기준 : 다른 팀이 명세서만 읽고도 무엇을 만드는지 정확히 알 수 있나요?

## Slide 6
따라하기 ② 와이어프레임 — 종이에 화면 그리기
종이 스케치 한 장이 코드 백 줄을 아껴요 — 예쁘게 그릴 필요 전혀 없음!
2교시
📷
이미지 자리 — 우리 팀 화면 스케치 사진 (v1)
📷
이미지 자리 — 참고 예시 — 매점 화면 스케치 (교사 제공)
진행 순서
1
폰 화면 비율의 네모를 그려요
우리 앱은 모바일 우선 — 세로로 길게
2
요소를 네모·글자로 배치
제목 / 큰 숫자(재고·인원) / 버튼(크게!) / 목록 / 통계
3
화면이 여러 개면 화살표로 연결
예 : 메뉴 화면 → [주문] → 완료 화면(주문번호)
4
버튼마다 '누르면 무슨 일이?' 메모
이 메모가 그대로 Apps Script의 할 일 목록이 돼요
5
촬영해서 팀 드라이브 '설계' 폴더에
파일명 : 팀○_화면스케치_v1 — 발표 자료로 재사용!
✓ 옆 팀에게 사진만 보여주고 설명 없이 이해되는지 테스트 — 통과하면 프롬프트로 옮길 준비 완료

## Slide 7
따라하기 ③ 시트 설계 — 우리 팀 데이터베이스
표의 열 제목을 정하는 것 = 데이터베이스 설계
2교시
프로젝트 | 시트(탭) 구성 | 열 구성 예시
① 매점 | 상품 / 판매로그 | 상품명·가격·재고 / 시각·상품명·수량
② 키오스크 | 메뉴 / 주문로그 | 메뉴명·가격 / 시각·주문번호·내역·합계
③ 우산 | 우산현황 / 대여로그 | 우산번호·상태 / 번호·대여시각·반납시각
④ 화분 | 환경로그 / 급수로그 / 설정 | 시각·수분·온도·습도·조도 / 시각·자동여부 / 임계값·명령
⑤ 출석 | 학생명부 / 출입로그 | 이름·QR값 / 이름·입실시각·퇴실시각
설계 원칙 : ① 기록(로그)은 지우지 않고 계속 쌓아요 ② 현재 상태와 기록을 다른 탭으로 분리해요

## Slide 8
좋은 프롬프트 작성법 — 스케치를 문장으로
AI에게 시키는 능력 = 요구사항을 명확히 쓰는 능력
3교시
1
① 무엇을 만드는지 한 문장
"학교 매점 관리 웹앱을 만들어줘"
2
② 화면 요소를 스케치 순서대로
"상단 제목, 상품 카드 6개(이름·가격·재고·판매 버튼), 하단에 오늘 판매 수·인기 순위"
3
③ 공통 디자인 규칙 (전 팀 동일)
"파란 계열, 모바일 우선, 버튼 크게, 아이콘 사용, 큰 글씨"
4
④ 동작 규칙
"판매 버튼을 누르면 재고가 1 줄고 확인 메시지 표시"
❌ 나쁜 프롬프트 : '매점 앱 이쁘게' — 모호하게 시키면 모호한 결과. 스케치의 모든 요소를 문장에!

## Slide 9
프롬프트 원문 예시 — 매점팀 버전
다른 팀은 화면·action 이름만 자기 것으로 교체 — 구조는 그대로
3교시
코드 읽기
학교 매점 관리 웹앱(PWA)을
만들어줘.
화면 1 · 판매 화면 :
- 제목 "[3팀] 스마트 매점"
- 상품 카드 6개 : 이름, 가격,
남은 재고, [판매] 버튼
- [판매]를 누르면
[웹앱 URL]?action=sell&item=상품명
으로 요청하고 "판매 완료" 표시
화면 2 · 통계 화면 :
- 오늘 판매 수와 인기 순위 표시
- [웹앱 URL]?action=stats 에서
가져와 표시
- 화면 1과 탭으로 전환되게 해줘
공통 디자인 : 파란 계열,
모바일 우선, 버튼·글자 크게
화면별로 나눠 쓰면 AI가 화면 전환까지 만들어 줘요
action·item의 철자는 시트·Apps Script 분기와 완전히 같아야 (4회차 '이름 대조표'!)
하드웨어 반응은 프롬프트에 넣지 않아요 — 그건 시트 명령 셀과 ESP32의 몫
완성되면 4회차 방법으로 팀원 전원 폰에 PWA 설치
QR 스캔 필요 팀 : "카메라로 QR을 스캔하는 기능을 추가해줘" 한 문장

## Slide 10
따라하기 ④ Apps Script 뼈대 + 가짜 데이터
하드웨어보다 화면을 먼저 완성하는 개발 요령 — '가짜 데이터(mock)'
4교시
코드 읽기
// [Apps Script] action 분기 뼈대
function doGet(e) {
const a = e.parameter.action;
if (a == "sell") return sell(e);
if (a == "stats") return stats();
if (a == "latest") return latest();
return ContentService
.createTextOutput("unknown");
}
// [웹앱 JS] 아직 시트가 비었다면
// 가짜 데이터로 화면부터 확인 :
const mock = {"cola": 7, "chip": 3};
renderStock(mock); // 그리기 테스트
action 파라미터로 '요청 종류'를 구분 — 3회차 엔드포인트의 응용
sell·stats 같은 함수를 하나씩 채워가요 (6회차)
가짜 데이터로 화면 로직을 미리 검증 → 나중에 진짜 데이터로 교체만
오늘의 완성선 : 화면이 그럴듯하게 '동작하는 척'까지!

## Slide 11
오늘의 산출물 체크 — 4종 세트
4교시
MISSION
목표 설계 문서 3종 + 웹앱 1차 버전 — 다음 주는 이 설계도대로 '시공'만 해요
완성 조건 체크리스트
☐ 기능 명세서 (필수/추가/제외 + 기능별 부품)
☐ 화면 스케치 (버튼별 동작 메모 포함)
☐ 시트 설계서 (탭 구성 + 열 제목)
☐ AI Studio 웹앱 1차 버전 (가짜 데이터로 동작)
☐ 팀원 전원 폰에 PWA 설치 + 교사 검토 사인 — 설계 승인 후 다음 주 착공!
💡 힌트 체크 질문 : 옆 팀이 우리 문서 3종만 보고 우리 시스템을 설명할 수 있나요? 없다면 아직 덜 구체적인 것

## Slide 12
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ 프로젝트를 확정하고 검증 가능한 기능 명세서를 썼어요
✔ 화면 설계와 시트(데이터) 설계를 문서로 남겼어요
✔ AI Studio로 우리 프로젝트 웹앱 1차 버전을 만들었어요
✔ 가짜 데이터로 화면 동작을 검증했어요
다음 시간 — 6회차 : 심장을 연결해요
하드웨어 배선 확정 + 센서 캘리브레이션
웹 → 시트 → ESP32 엔드투엔드 완성
통계 화면과 CSV까지
마지막 30분 : 기능 동결 선언
📂 설계 문서 3종을 팀 드라이브에 업로드 — 설계서는 만들고 끝이 아니라 '지도'예요