## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
4회차 / 7회
클라우드로 확장!
데이터가 남는 시스템
구글 시트를 데이터베이스로 — 저장되고, 통계 나오고, 어디서든 접속되는 진짜 서비스
1교시
구글 시트 + Apps Script 서버
2교시
ESP32 → 클라우드 자동 업로드
3교시
원격 제어 + AI Studio 웹앱
4교시
미니 프로젝트 : 교실 환경 모니터
클라우드 확장 — Apps Script · Google Sheets · AI Studio · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
Apps Script로 doGet 웹앱을 배포하고 구글 시트에 데이터를 기록할 수 있어요
2
ESP32가 클라우드에 데이터를 올리고, 명령을 받아오는(폴링) 구조를 만들 수 있어요
3
AI Studio로 웹앱 화면을 생성하고 Apps Script와 연결할 수 있어요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 시트 만들기 · Apps Script 첫 코드 · 웹앱 배포(가장 중요!)
2교시 | Station 모드 · 센서 4종 자동 업로드 · 이름 일치 점검
3교시 | 원격 LED · AI Studio 웹앱 생성 · 폰에 PWA 설치
4교시 | '교실 환경 모니터' 완성 · CSV 다운로드 · 구조 A/B 비교

## Slide 3
오늘 완성할 새 구조 (구조 B)
폰과 ESP32는 직접 만나지 않아요 — 구글 시트라는 '공용 게시판'으로 소통해요
1교시
1
📱 스마트폰 (어디서든) → 🌐 AI Studio 웹앱
인터넷으로 접속 — 화면 담당 (3교시 제작)
2
⚙️ Apps Script
서버 담당 — '구글 위의 server.on()'. 구글이 컴퓨터를 빌려주는 셈, 무료로 24시간
3
📊 Google Sheets
저장 담당 — 데이터베이스! 시트에 쓰면 영원히 남아요 → 통계·CSV 해결
4
📡 ESP32 + 센서
10초마다 업로드 & 명령 확인 = 폴링 — 지난주 요청-응답 원리 그대로

## Slide 4
따라하기 ① 시트 만들기 + 첫 서버 코드 doGet
3회차의 server.on("/")과 완전히 같은 역할 — 자리만 ESP32에서 구글로 옮겼어요
1교시
코드 읽기
function doGet(e) {
// e.parameter = 주소 뒤 ?이름=값
const sheet = SpreadsheetApp
.getActiveSpreadsheet()
.getSheetByName("시트1");
const t = e.parameter.temp;
const h = e.parameter.humi;
const l = e.parameter.light;
const s = e.parameter.sound;
sheet.appendRow(
[new Date(), t, h, l, s]);
// 시트 맨 아래에 한 줄 추가!
return ContentService
.createTextOutput("OK");
}
준비 : 드라이브 → 스프레드시트 '팀1_데이터', 1행 제목 : 시각·온도·습도·조도·소음
확장 프로그램 → Apps Script — 여기가 우리의 '서버 공장'
doGet = '요청이 오면 실행되는 함수'
appendRow = 시트에 한 줄 쓰기, 마지막 return이 응답("OK")
⚠ 시트 탭 이름 '시트1'과 getSheetByName이 같아야!

## Slide 5
따라하기 ② 웹앱 배포 — 오늘의 최대 고비!
설정 하나만 틀려도 전부 안 돼요 — 화면과 똑같이 따라가자
1교시
📷
이미지 자리 — 새 배포 창 — 유형 '웹 앱' 선택 장면
📷
이미지 자리 — 액세스 권한 — '모든 사용자' 선택 장면
진행 순서
1
[배포] → [새 배포] → 톱니바퀴 → '웹 앱'
유형을 안 고르면 배포 버튼이 비활성
2
액세스 권한 : ★모든 사용자★
기본값 '나만'이면 ESP32가 거부당해요 — 실패 원인 1위!
3
[배포] → 권한 승인
경고창 : 고급 → 이동 → 허용 (형식적 확인 절차)
4
'웹 앱 URL' 복사 → 팀 메모장에 보관
끝이 /exec 인지 확인 — /dev는 동작하지 않아요
5
개통 테스트
URL?temp=25&humi=48&light=800&sound=120 → 시트에 줄 생기면 성공!
'권한이 없습니다'가 뜨면 → 액세스 재설정 후 [배포 관리]에서 새 버전으로 재배포

## Slide 6
따라하기 ③ Station 모드 + 클라우드 업로드
AP 모드(WiFi 만들기) → Station 모드(WiFi 접속하기)로 전환 — 이번엔 보드가 '손님'
2교시
코드 읽기
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
const char* URL = "복사한 웹앱 URL";
void setup() {
WiFi.begin("WiFi이름", "비밀번호");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500); // 연결 대기
}
void loop() {
float t = dht.readTemperature();
HTTPClient http;
http.begin(String(URL)
+ "?temp=" + String(t));
http.setFollowRedirects(
HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS);
http.GET(); // 요청 발사!
http.end();
delay(10000); // 10초마다
}
WiFi.begin = 교사 핫스팟에 접속 (⚠ 2.4GHz만 — 5GHz 불가)
주소 뒤 ?temp=…&humi=… 로 데이터 전달
setFollowRedirects : 구글의 '재안내'를 따라가는 옵션 — 빼먹으면 실패!
센서 추가 공식 : 읽기 한 줄 + 주소 한 조각 + 시트 열 하나 + doGet 한 줄
10초마다 시트에 한 줄씩 '자동으로' 생기는 순간, 박수!

## Slide 7
다르면 안 되는 이름들 — 철자 하나로 전체가 멈춰요
오류의 80%는 여기서 나요 — 막히면 이 표부터 대조!
2교시
연결 고리 | 한쪽 | 다른 쪽 | 다르면 생기는 일
시트 탭 이름 | 하단 탭 '시트1' | getSheetByName("시트1") | '시트 없음' 에러
데이터 이름 | temp·humi·light·sound | e.parameter.temp … | 시트에 빈 칸만 기록
열 순서 | 시각·온도·습도·조도·소음 | appendRow([시각,t,h,l,s]) | 값이 엉뚱한 열에
서버 주소 | 웹앱 URL (끝 /exec) | ESP32·웹앱 fetch의 URL | 아무 반응 없음
명령 값 | 시트 A1의 ON/OFF | if (cmd == "ON") | LED 무반응 (대소문자!)
화면 이름표 | HTML의 id="t" | getElementById("t") | 화면 숫자가 안 바뀜
재배포하면 URL이 바뀔 수 있어요 — URL 쓰는 모든 곳을 한 번에 같이 교체!

## Slide 8
따라하기 ④ 명령 폴링 — 반대 방향
시트 '설정' 탭 A1칸에 ON/OFF를 쓰면 → ESP32가 읽어서 실행
3교시
코드 읽기
// [Apps Script] doGet에 분기 추가
if (e.parameter.mode == "cmd") {
const s = SpreadsheetApp
.getActive()
.getSheetByName("설정");
return ContentService
.createTextOutput(
s.getRange("A1").getValue());
}
// [ESP32] loop 안, 10초마다
http.begin(String(URL)
+ "?mode=cmd");
http.GET();
String cmd = http.getString();
if (cmd == "ON")
digitalWrite(LED, HIGH);
else digitalWrite(LED, LOW);
시트 A1에 ON 입력 → 최대 10초 뒤 교실 LED 점등!
즉시가 아닌 이유 = 폴링 주기(10초)만큼 기다림
빠른 반응이 필요하면 3~5초로 — 대신 요청 횟수 증가 (트레이드오프)
웹앱용 분기 mode=set(명령 쓰기)·latest(최근 1줄)는 배포 템플릿에 포함

## Slide 9
따라하기 ⑤ AI Studio — 화면을 '생성'해요
aistudio.google.com → Build → New App — 이 프롬프트를 복사해 [ ]만 교체!
3교시
코드 읽기
교실 환경 모니터 웹앱을 만들어줘.
화면 구성 :
- 상단 제목 :
"[1팀] 교실 환경 모니터"
- 큰 카드 4개 : 온도, 습도,
조도, 소음 (큰 숫자와 단위)
- 하단 : LED 켜기/끄기 버튼 2개
디자인 규칙 :
- 파란 계열, 모바일 우선,
버튼 크게, 글자 크게
동작 규칙 :
- 10초마다 [웹앱 URL]?mode=latest
에서 최신 값을 가져와 표시해줘
- LED 버튼을 누르면
[웹앱 URL]?mode=set&cmd=ON (OFF)
으로 요청을 보내줘
화면 구성 → 디자인 규칙 → 동작 규칙, 3단 구조로 쓰면 실수가 없어요
생성 후 : 스케치와 비교 → 한 번에 하나씩 수정 지시
코드 보기로 HTML·CSS·JS 구조 확인 — 2회차의 3형제 그대로!
AI 활용의 핵심 = 요구사항을 명확한 문장으로 쓰는 능력
URL 붙여넣기 전 끝이 /exec 인지 확인

## Slide 10
따라하기 ⑥ 웹앱을 폰에 '앱처럼' 설치 (PWA)
링크로 열고 홈 화면에 추가하면 아이콘이 생겨요 — 모두의 핸드폰에서!
3교시
📷
이미지 자리 — AI Studio — 공유/배포 버튼과 생성된 링크
📷
이미지 자리 — 폰 홈 화면 — 설치된 우리 앱 아이콘
진행 순서
1
AI Studio에서 공유(Share) → 앱 링크 만들기
버튼 이름·위치는 업데이트로 달라질 수 있어요
2
링크를 팀 채널로 전송 (또는 QR 생성)
QR을 교실 화면에 띄우면 모두 스캔!
3
폰 브라우저로 링크 열기 → 동작 확인
카드 4개와 버튼이 정상 표시되는지
4
홈 화면에 추가
안드로이드 : 메뉴(⋮) / 아이폰 : 공유(⬆) → '홈 화면에 추가'
5
홈 화면 아이콘 터치로 실행
주소창 없는 전체 화면 — 겉보기엔 완전한 앱!
✓ 웹앱을 수정해도 링크가 같으면 재설치 불필요 — 폰에서 새로고침만 하면 최신 화면

## Slide 11
미니 프로젝트 : 교실 환경 모니터 완성
4교시
MISSION
목표 폰 웹앱에서 교실 온습도 확인 + LED 원격 제어 + 모든 기록이 시트에 저장 + CSV 다운로드까지
완성 조건 체크리스트
☐ ESP32 → 시트 자동 업로드 (10초)
☐ 웹앱에서 최신 온도·습도·조도·소음 4종 표시
☐ 웹앱 버튼 → 시트 명령 → LED 반응
☐ 시트 : 파일 → 다운로드 → CSV 로 데이터 내려받기
☐ 팀원 전원 폰에 PWA 설치 — 이 시스템이 팀 프로젝트의 '뼈대 템플릿'!
💡 힌트 안 되면 흐름 순서대로 점검 : ① URL 직접 열기 ② 시트에 줄 생기나 ③ 시리얼 에러 확인 — 끊긴 구간 찾기가 디버깅

## Slide 12
정리 — 구조 A vs 구조 B, 언제 무엇을 쓸까
이 표를 팀 프로젝트에서 '선택의 근거'로 쓰게 돼요
4교시
비교 항목 | 구조 A : ESP32 단독 (3회차) | 구조 B : 클라우드 연동 (오늘)
인터넷 | 불필요 — ESP32가 WiFi 생성 | 필요 — 폰·보드 모두
데이터 저장 | 전원 끄면 소멸 | 시트에 영구 저장
통계·CSV | 어려움 | 쉬움 (시트가 곧 표)
접속 범위 | 근거리 (같은 WiFi) | 어디서든
반응 속도 | 즉시 | 폴링 주기만큼 지연
어울리는 일 | 원리 학습 · 근거리 리모컨 | 기록·통계가 필요한 서비스
우리 팀 프로젝트는 기록과 통계가 핵심 → 구조 B를 표준으로 사용해요

## Slide 13
자주 막히는 문제 해결소 — 4회차
막히면 이 표부터! 에러는 정보예요
!
URL을 열면 '액세스 권한이 없습니다'
→ 배포 액세스가 '모든 사용자'인지 재확인 → 수정했으면 [배포 관리]에서 새 버전으로 재배포
!
코드를 고쳤는데 반영이 안 돼요
→ Apps Script는 수정 후 반드시 재배포 — 배포 관리 → 연필 → 새 버전 (URL 바뀌면 ESP32 코드도 교체!)
!
ESP32가 WiFi에 연결이 안 돼요
→ 핫스팟 이름·비번 오타 확인, 2.4GHz인지 확인 (ESP32는 5GHz 불가)
!
요청은 보냈는데 시트에 안 쌓여요
→ setFollowRedirects 줄이 있는지 확인 — 구글의 '재안내'를 따라가야 해요

## Slide 14
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ 구글 시트를 데이터베이스로, Apps Script를 서버로 만들었어요
✔ ESP32가 10초마다 클라우드에 데이터를 올려요
✔ 웹앱 → 시트 → ESP32 원격 제어(폴링)를 완성했어요
✔ AI Studio로 화면을 생성하고 연결했어요 — 뼈대 템플릿 확보!
다음 시간 — 5회차 : 팀 프로젝트 출발
드디어 우리 팀 프로젝트 확정
기능 명세서 · 화면 스케치 · 시트 설계
AI Studio로 우리 프로젝트 웹앱 제작
오늘 템플릿이 그대로 출발점이 돼요
💎 오늘의 3대 보물 : ① 웹앱 URL ② 시트 ③ ESP32 코드 — 팀 드라이브에 반드시 백업!