## Slide 1
웹 기반 IoT 메이커 교육 · ESP32 × 고릴라셀 DSL
1회차 / 7회
IoT 세계로!
ESP32 첫 만남 — 보드·화면·센서
내장 LED 깜빡임부터 LCD 글자, 그리고 첫 센서까지 — 오늘 보드와 친구가 돼요
1교시
오리엔테이션 & 팀 편성
2교시
첫 코딩 — 내장 LED
3교시
LCD — 보드가 말을 해요
4교시
첫 센서 + 타이머 미션
Wemos D1 R32 (ESP32) + 고릴라셀 DSL 세트 · 4시간 과정

## Slide 2
오늘의 목표와 흐름
50분 수업 + 10분 휴식 · 4교시
오늘의 목표
1
IoT 시스템의 전체 구조(입력→처리→출력→데이터)를 그림으로 설명할 수 있어요
2
블록코딩으로 만든 동작을 C 코드로 확인하고, Arduino IDE로 직접 업로드할 수 있어요
3
내장 LED와 LCD를 제어하고, 첫 센서(빛)의 값을 LCD에 표시하는 미션을 완수해요
오늘의 시간표
교시 | 활동
1교시 | 오리엔테이션 · 7주 로드맵 · 5개 프로젝트 소개 · 팀 편성
2교시 | 개발환경 점검 · 블록코딩→C 전환 · 내장 LED 팀 신호
3교시 | LCD에 글자 표시 · 환영 메시지 미션
4교시 | 빛센서 첫 읽기 · 종합 미션: 카운트다운 타이머

## Slide 3
IoT(사물인터넷)란 무엇일까요?
Internet of Things — 사물이 인터넷에 연결되어 스스로 데이터를 주고받는 것
1교시
1
사물(Thing)
화분, 매점 진열대, 우산꽂이, 교실 문 — 평범한 물건들
2
+ 센서
물건이 주변을 '느끼게' 해요 — 온도, 밝기, 무게, 수분, 문 열림
3
+ 인터넷 연결
느낀 것을 숫자 데이터로 바꿔 어디로든 보내요
4
= 스마트한 사물
스마트폰으로 화분의 목마름을 확인하고, 매점 재고를 실시간으로 보게 돼요
💬 핵심 질문 : 여러분 주변에서 '인터넷에 연결되면 더 편해질 물건'은 무엇일까요?

## Slide 4
7주 로드맵 — 오늘은 첫 걸음
매주 한 층씩 쌓아, 7회차 최종 발표가 목표!
1교시
회차 | 주제 | 만드는 것
1 | ESP32 첫 만남 — LED·LCD·첫 센서 (오늘) | 카운트다운 타이머
2 | 센서 입력 + 웹 기본기 (HTML·CSS·JS) | 접근 경보기 · 내 리모컨 웹페이지
3 | ESP32 웹서버 — 폰으로 보드 제어 | 내 손안의 리모컨
4 | 클라우드 확장 (구글 시트 저장) | 교실 환경 모니터
5 | 팀 프로젝트 기획 · 웹앱 제작 | 기획서 + 웹앱 1차 버전
6 | 핵심 기능 구현 + 통계 | 동작하는 우리 팀 시스템
7 | 테스트 · 발표 · 시연 | 최종 발표!

## Slide 5
팀 프로젝트 5가지 — 우리 팀은 무엇을 만들까요?
오늘 1·2지망을 정해요 (팀당 3~4명, 확정은 4회차 후!)
1교시
프로젝트 | 무엇을 만드나
① 스마트 매점 | 웹에서 상품 판매 → 재고 자동 차감 → 무게센서로 실물 재고까지 감지
② 스마트 창업 키오스크 | 메뉴 주문 → 주문번호 LCD 표시 → 매출 통계
③ 스마트 우산 대여 | 웹 QR로 대여·반납 → 초음파·무게로 거치 감지 → 이용 통계
④ 스마트 화분 관리 | 토양습도·빛·온습도 측정 → 급수 알림 → 기록·통계
⑤ 스마트 출석·안전관리 | 웹 QR 체크인 → 홀센서로 문 열림 감지 → 출석부 통계
프로젝트별 30초 소개 후 1·2지망 조사 — 확정은 4회차 후라 부담 없이!

## Slide 6
준비물 확인 — 내 자리에 있어야 할 것
실드 결합 시 주의 : USB 포트 방향을 맞추고, 핀이 휘지 않게 수직으로 천천히!
1교시
📷
이미지 자리 — Wemos D1 R32 보드 + 고릴라 실드 결합 사진
📷
이미지 자리 — 고릴라셀 DSL 세트(센서 셀 16종) 사진
진행 순서
1
Wemos D1 R32 보드
아두이노 우노처럼 생겼지만 WiFi가 내장된 ESP32 보드
2
고릴라셀 DSL 세트
고릴라 실드(포트판) + 센서 셀 16종 — 오늘은 LCD·빛센서 셀만 사용
3
USB 케이블
컴퓨터와 보드 연결 (데이터 전송용인지 확인!)
4
노트북 (팀당 1대 이상)
Arduino IDE + 블록코딩 도구 설치 확인
5
포트-핀맵 카드 (배포)
코드의 핀 번호는 항상 이 카드 기준!

## Slide 7
따라하기 ① 보드 연결과 첫 업로드
이 두 장면을 통과해야 오늘 하루가 편해져요
2교시
📷
이미지 자리 — Arduino IDE — 보드·포트가 선택된 툴 메뉴 화면
📷
이미지 자리 — 하단 콘솔 — '업로드 완료' 메시지 화면
진행 순서
1
USB로 보드 연결 → IDE 실행
보드의 전원 LED가 켜지는지 확인
2
툴 → 보드 → esp32 → ESP32 Dev Module
우리 보드(D1 R32)는 이 설정으로 동작해요
3
툴 → 포트 → COM○ 선택
케이블을 뽑았다 꽂으면 새로 나타나는 번호가 내 보드!
4
업로드(→) 버튼 클릭
체크(✓)는 검사만, 화살표(→)가 진짜 업로드
5
파란 LED 깜빡이면 합격!
Connecting...에서 멈추면 BOOT(IO0) 버튼 2~3초
🔧 포트가 안 보이면? CH340 드라이버 문제 — 마지막 '문제 해결소' 참고

## Slide 8
방금 그 블록, C 코드로는 이렇게 생겼어요
블록 1개 = 코드 1줄 — 이 대응을 눈으로 확인하는 게 오늘의 핵심 수확
2교시
코드 읽기
// LED 깜빡이기 (블록과 같은 동작)
#define LED 2 // D1 R32 내장 LED
void setup() { // 처음 1번 실행
pinMode(LED, OUTPUT); // 2번핀=출력
}
void loop() { // 계속 반복
digitalWrite(LED, HIGH); // 켜기
delay(1000); // 1초 대기
digitalWrite(LED, LOW); // 끄기
delay(1000);
}
setup() = '시작하기' 블록 (1번만)
loop() = '반복하기' 블록 (무한 반복)
digitalWrite(핀, HIGH) = 'LED 켜기' 블록
delay(1000) = '1초 기다리기' 블록
// 뒤는 주석 — 사람을 위한 메모, 보드는 무시
내장 LED는 '항상 되는 출력' — 앞으로 모든 실습의 동작 확인용 신호등이 돼요

## Slide 9
미션 ① 우리 팀 LED 신호 만들기
2교시
MISSION
목표 내장 LED의 깜빡임 패턴으로 팀만의 신호 3가지 — 예: 대기(천천히 3번) · 작업중(빠르게 5번) · 완료(길게 1번)
완성 조건 체크리스트
☐ 블록코딩으로 먼저 완성하고 동작 확인
☐ 'C 코드 보기'로 같은 코드를 확인
☐ 그 코드를 Arduino IDE에 옮겨 직접 업로드해도 같은 동작
☐ 팀원 모두 한 번씩 업로드 성공 + 신호의 의미를 설명할 수 있음
💡 힌트 '빠르게'는 delay를 줄이면 된다(예: 150). 짧음·긺의 조합이 곧 '정보' — 6회차 알림 설계의 씨앗!

## Slide 10
LCD — 16칸 × 2줄의 작은 화면
I2C 방식 : 선 2가닥(SDA·SCL)으로 통신 — LCD 셀은 실드의 I2C 포트에
3교시
코드 읽기
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
// 주소 0x27 (안 되면 0x3F 시도)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup() {
lcd.init(); // LCD 준비
lcd.backlight(); // 백라이트
lcd.setCursor(0, 0); // 0칸, 0줄
lcd.print("Hello Team1!");
lcd.setCursor(0, 1); // 둘째 줄
lcd.print("IoT Start!");
}
void loop() { }
#include = 라이브러리 불러오기 (라이브러리 관리에서 LiquidCrystal I2C 설치)
0x27은 LCD의 I2C '주소' — 제품마다 다를 수 있음
setCursor(칸, 줄)로 위치 지정, print()로 표시
loop가 비어 있어도 화면은 유지돼요
clear() + print(변수) + delay면 '갱신되는 계기판' 완성
글자가 안 보이면? ① 주소를 0x3F로 ② 뒷면 파란 다이얼(대비)을 살짝 조절

## Slide 11
미션 ② 환영 메시지 보드
3교시
MISSION
목표 전원이 켜지면 LCD 두 줄에 우리 팀 환영 메시지가 뜨고, 동시에 내장 LED가 팀 신호(미션①)로 인사해요
완성 조건 체크리스트
☐ LCD 두 줄을 모두 사용
☐ LED 팀 신호와 LCD 표시가 함께 동작
☐ setup()과 loop()의 역할 차이를 팀원에게 설명할 수 있음
💡 힌트 영문·숫자 기준 한 줄 16자 — 팀 이름이 길면 두 줄로 나누거나 줄여요. 한글은 기본 LCD에 표시되지 않아요!

## Slide 12
첫 센서 — 빛센서 값을 LCD에 표시
센서 → 숫자 → 화면, 3단 흐름이 IoT의 최소 단위예요
4교시
코드 읽기
#define LIGHT 34 // 빛센서 포트
// 아날로그 셀은 A2~A5 위치 포트!
// (실제 번호는 포트-핀맵 카드)
void loop() {
int v = analogRead(LIGHT);
// 0(어두움) ~ 4095(밝음)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Light:");
lcd.print(v);
delay(500);
}
analogRead : 밝기의 '정도'를 0~4095 숫자로 (원리는 2회차에!)
손으로 센서를 가려 봐요 — 숫자가 뚝 떨어져요!
왜 A2~A5 위치? WiFi를 켜면 일부 핀의 아날로그 읽기가 멈추기 때문 — 3회차에 체감
읽고(센서), 판단하고(코드), 보여준다(LCD) — 오늘의 완성형!

## Slide 13
종합 미션 ③ 카운트다운 타이머
4교시
MISSION
목표 LCD에 10부터 0까지 1초씩 줄어드는 숫자 → 0이 되는 순간 'TIME OVER!' + 내장 LED 빠르게 5번 점멸
완성 조건 체크리스트
☐ LCD 카운트다운 (10 → 0)
☐ 0에서 'TIME OVER!' 표시와 LED 점멸이 함께 동작
☐ 블록 또는 C 코드 중 팀이 선택 (C 도전 시 +성취)
☐ 심화 : 빛센서를 가리면 타이머 일시정지! (어두우면 count 유지)
☐ 완성 동작을 영상으로 촬영 → 오늘의 산출물
💡 힌트 for(int i=10; i>=0; i--) { 표시; delay(1000); } — 심화는 if(analogRead(LIGHT) > 기준값)일 때만 감소

## Slide 14
자주 막히는 문제 해결소 — 1회차
막히면 이 표부터! 에러는 정보예요
!
업로드 시 포트(COM)가 목록에 없어요
→ USB 케이블이 '충전 전용'인지 확인 → 데이터 케이블로 교체. 그래도 안 되면 CH340 드라이버 설치(교사 USB에 준비됨)
!
업로드 중 'Connecting...'에서 멈춰요
→ D1 R32는 보통 자동 진행 — 드물게 멈추면 그 글자가 보일 때 BOOT(IO0) 버튼을 2~3초 눌러줘요
!
LCD에 아무것도 안 나와요
→ ① 주소 0x27 → 0x3F 변경 ② 뒷면 파란 다이얼로 대비 조절 ③ I2C 스캐너 코드(배포)로 실제 주소 확인
!
센서 값이 0 또는 이상한 값만 나와요
→ 십중팔구 포트 위치·핀 번호 문제 — 핀맵 카드와 #define 번호를 대조, 아날로그 셀은 A2~A5 위치인지 확인

## Slide 15
오늘 수업 정리
오늘 우리가 해낸 것
✔ IoT의 구조와 7주 로드맵을 이해했어요
✔ 블록 → C 코드 → 직접 업로드의 3단계를 경험했어요
✔ 내장 LED와 LCD를 제어하고, 첫 센서(빛)를 읽어 화면에 표시했어요
✔ 종합 미션 '카운트다운 타이머'를 완성했어요
다음 시간 — 2회차 : 센서와 웹의 만남
DSL 세트의 센서들을 본격 탐험 — 디지털과 아날로그
초음파로 접근 경보기 만들기
HTML·CSS·JS로 내 첫 웹페이지 작성
→ 3회차에 그 페이지를 보드에 심어요!
📸 오늘 만든 타이머 영상, 팀 채널에 꼭 올려둬요 — 7주 뒤 첫날의 나를 만나게 돼요